## Slide 1: 第13章 网络时间服务NTP

## Slide 2: 本章内容
13.1 NTP协议
13.2 通过ntp配置NTP
13.3 通过chrony配置NTP

## Slide 3: 13.1 NTP协议
13.1.1 NTP简介
13.1.2 NTP的工作模式
13.1.3 NTP服务器选择

## Slide 4: 13.1.1 NTP简介
随着各种计算机网络应用的不断涌现，计算机的时间同步问题显得越来越重要了。为了避免时间错误，可从网络、时间源上获取时间，实现系统内各主机的时间同步。NTP（Network Time Protocol）是网络时间协议，是用来同步网络中各个计算机时间的协议。
NTP提供准确时间，但先要有准确的时间来源，这一时间是国际标准时间UTC。NTP获得UTC的时间来源，可以是原子钟、天文台、卫星，也可从Internet上获取。每台计算机都安装时间接收设备是不现实的，作为替代，指定作为时间服务器的计算机从时间源接收时间，并使用NTP协议来同步网络内计算机系统的时间。

## Slide 5: 13.1.1 NTP简介
NTP所建立起的网络基本结构是分层管理的类树状结构。网络中的节点有两种可能：时钟源或客户端。每一层的时钟源或客户可向上一层或本层的时钟源请求时间校正。在此结构中，时间按NTP服务器的等级传播。按照离外部UTC源的远近程度将所有服务器归入不同的Stratum（层）。Stratum-1在顶层，由外部UTC接入，而Stratum-2则从Stratum-1获取时间，Stratum-3从Stratum-2获取时间，依次类推，但Stratum层的总数限制在15以内。最外层提供UTC时间源，为Stratum-0，但不在NTP层次之内。也允许使用Stratum-16，表明该层距时间源非常远，不能提供可靠的时间。

## Slide 6: 13.1.1 NTP简介
计算机主机一般同多个时间服务器连接，利用统计学的算法过滤来自不同服务器的时间，以选择最佳的路径和来源来校正时间。即使主机在长时间无法与某一时间服务器相联系的情况下，NTP服务仍可有效运行。
为防止对时间服务器的恶意破坏，NTP使用了识别（Authentication） 机制。
在通常情况下，NTP客户端发出时间请求，与时间服务器交换时间。交换的结果是，从服务器得到标准时间，且客户端能计算出时间的延迟，并基于此两者调整本地系统时间。冗余服务器和不同的网络路径可用于保证可靠性的精确度。除了客户端/服务器同步以外，NTP还支持同等计算机的广播同步。

## Slide 7: 13.1.2 NTP的工作模式
主动/被动对称模式：一对一的连接，双方均可同步对方或被对方同步，先发出申请建立连接的一方工作在主动模式下，另一方工作在被动模式下。此方式适用于配置冗余的时间服务器，可以提供更高的精确度给主机。
客户/服务器模式：与主/被动模式基本相同。唯一区别在于，客户方可被服务器同步，但服务器不能被客户同步。
广播/组播模式：一对多的连接，服务器不论客户工作在何种模式下，主动发出时间信息，客户由此信息调整自己的时间。但此方式的精确度不高（仅秒级），对时间精确度要求不是很高的情况下可以采用。

## Slide 8: 13.1.2 NTP的工作模式
每一个时间包内包含最近一次事件的时间信息、包括上次事件的发送与接收时间、传递现在事件的当地时间及此包的接收时间。
在收到上述包后即可计算出时间的偏差量与传递信息的时间延迟。时间服务器利用过滤算法及先前八个校时资料计算出时间参考值，判断后续校时包的精确性。仅从一个时间服务器获得校时信息，不能校正通信过程所造成的时间偏差，若同时与多个时间服务器相关联，就可利用过滤算法从中找出相对较可靠的时间源，然后采用它来校正时间。

## Slide 9: 13.1.3 NTP服务器选择
在Linux系统中，可用于NTP服务的软件包有ntp，chrony和linuxptp等。
现在有很多时间服务器可以使用，比如本书所用的系统，都提供自己的时间服务器，可在安装软件包之后查看配置文件的内容而得到。
国内常用的NTP服务器有time.buptnet.edu.cn、s1a.time.edu.cn、s2b.time.edu.cn和time.jmu.edu.cn等。在Windows系统中提供的有time.nist.gov和time.windows.com等。用户也可以建立自己的时间服务器。

## Slide 10: 13.2 通过ntp配置NTP
13.2.1 软件包的安装
13.2.2 服务管理
13.2.3 配置文件及配置
13.2.4 文件/etc/sysconfig/ntpd和/etc/default/ntp
13.2.5 防火墙设置
13.2.6 配置文件实例
13.2.7 配置测试

## Slide 11: 13.2.1 软件包的安装
fedora和ubuntu还提供对支持的NTP软件包为ntp，相关的软件包还有ntp-doc和ntpdate等，可根据需要有选择地或全部安装它们，方法如下：
# dnf install ntp ntp-doc ntpdate -y # fedora
# apt install ntp ntp-doc ntpdate ntpstat -y # Ubuntu

## Slide 12: 13.2.2 服务管理
NTP的服务名在fedora和Ubuntu下分别为ntpd和ntp，可用服务管理的方法管理它们。
1）红帽
# systemctl status ntpd #检查运行ntpd状态
# systemctl enable/disable ntpd #启用/禁用ntpd
# systemctl start/stop/restart ntpd #启动/停止/重启ntpd
2）Ubuntu
# systemctl status ntp #检查运行ntp状态
# systemctl enable/disable ntp #启用/禁用ntp
# systemctl start/stop/restart ntp #启动/停止/重启ntp

## Slide 13: 13.2.3 配置文件及配置
1．配置文件ntp.conf及默认配置
ntpd的配置文件为/etc/ntp.conf，通过命令：
  # sed -e '/^[[:blank:]]*#.*$/d;/^[[:blank:]]*$/d' /etc/ntp.conf
可以得到其中默认的有效配置项（如下表所示）。
在表/etc/ntp.conf中，配置NTP服务器的语句是pool。比较两配置文件可以看出，它们各自有自己的NTP服务器。

## Slide 14
Fedora | Ubuntu
driftfile /var/lib/ntp/drift restrict default nomodify notrap nopeer noepeer noquery restrict source nomodify notrap noepeer noquery restrict 127.0.0.1 restrict ::1 pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst tos maxclock 5 includefile /etc/ntp/crypto/pw keys /etc/ntp/keys | driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift leapfile /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list statistics loopstats peerstats clockstats filegen loopstats file loopstats type day enable filegen peerstats file peerstats type day enable filegen clockstats file clockstats type day enable pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst pool ntp.ubuntu.com restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited restrict 127.0.0.1 restrict ::1 restrict source notrap nomodify noquery

## Slide 15: 13.2.3 配置文件及配置
2．/etc/ntp.conf中常见配置项
文件/etc/ntp.conf中的配置项有访问控制、认证、运行监督、时钟引用和杂项等配置内容，简述如下。
1）访问控制选项
discard [average avg] [minimum min] [monitor prob]：设置速率控制参数，保护服务器不受客户滥用。如果在ACL中存在限制标志，则违反这些限制的数据包将被丢弃。average avg、minimum min 和monitor prob分别用于指定包间最小平均间隔时间、最小时间间隔和溢出速率控制窗口的数据包丢弃的概率。

## Slide 16: 13.2.3 配置文件及配置
restrict address [mask mask] [flag] […]：约束定义。其中address 可以是IP，也可以是DNS能够解析的主机名，但必须在ntpd启动时能够被解析，若解析出多个IP地址，则只有首个被使用。一个default（IP 0.0.0.0，mask 0.0.0.0）项总是要包括进来，尽管没有配置它。一个没有flag的default项将不进行任何约束或限制。常用的flag如下所述。
  • ignore：拒绝所有包，包括ntpq和ntpdc查询，相当于关闭所有的NTP联机服务。
  • kod：如果一个包违反了discard建立的限制率，且有limited标志存在，则发送一个kiss-o'-death(KoD)包。

## Slide 17: 13.2.3 配置文件及配置
  • limited：如果违反discard建立的限制率，则拒绝服务，但对ntpq和ntpdc查询无效。
  • nomodify：拒绝ntpq和ntpdc改变服务状态，但时间服务正常开展。
  • noquery：拒绝ntpq和ntpdc查询，但时间服务正常开展。
  • nopeer：拒绝所有非经过验证的可能引起联合的包。
  • noserve：拒绝除ntpq和ntpdc以外的请求包。
  • notrap：拒绝提供模式6控制消息trap服务来匹配主机。trap服务是ntpdc用于远程事件日志消息控制协议的子系统。
  • notrust：拒绝接收没有加密验证的信息包。

## Slide 18: 13.2.3 配置文件及配置
2）配置命令
server address [options]：用于C/S模式，指定服务器地址及选项。address可以是IP或主机名；如果有prefer，则将该server设为首选。
pool address [options]：类似server模式。用于实现池自动服务器发现方案的C/S模式。

## Slide 19: 13.2.3 配置文件及配置
peer address [options]：用于主动/被动对称模式，指定远程对端服务器地址及选项。
broadcast address [options]：用于broadcast或multicast服务器模式，指定广播（broadcast）或多播（multicast）地址及选项。
manycastclient address [options]：用于manycast客户端模式，指定多播（multicast）组地址。

## Slide 20: 13.2.3 配置文件及配置
常用的配置命令选项如下所述。
  • burst：当服务器可到达时，发送8个包，而不是通常的一个，只适用于server类。
  • iburst：当服务器不可到达时，发送8个数据包，只适用于server类型。
  • preempt：将关联指定为抢占型，而不是默认的持久化。对many castclient和pool有用。
  • prefer：设为首选。
  • autokey：发送和接收通过自动密钥方案认证的数据包，与key选项互斥。
  •key N：指定密码文件中的第N条被使用。

## Slide 21: 13.2.3 配置文件及配置
3）其他和杂项配置
  driftfile file：指定driftfile（漂移文件）的位置及名字。漂移文件用于存储本地系统时钟运行时的频率偏移量。如果存在，则在系统启动时读取它，并用于纠正时钟源。
  includefile file：指定包含文件file。
  keys file：指定密码文件。
  keysdir path：指定自动密钥认证方案密码文件路径。
  enable/disable [auth | bclient | calibrate | kernel | monitor | ntp | pps | stats]：启用或禁用相关选项。

## Slide 22: 13.2.4 文件/etc/sysconfig/ntpd和/etc/default/ntp
文件/etc/sysconfig/ntpd和/etc/default/ntp的内容分别为红帽和Ubuntu系统的NTP服务器守候进程ntpd的默认启动参数，其内容为：
OPTIONS="-g" #红帽
NTPD_OPTS='-g' #Ubuntu
-g的意义可参见man ntpd手册。

## Slide 23: 13.2.5 防火墙设置
若要让NTP服务器能够工作，还必须在防火墙规则设置上开放对ntp服务的限制，方法如下。
# firewall-cmd --add-service ntp #firawalld防火墙
# ufw allow ntp #ufw防火墙

## Slide 24: 13.2.6 配置文件实例
任务：在局域网192.168.137.0内配置NTP服务器，并实现网内的系统时间同步。
设NTP服务器的地址为192.168.137.10，使用外部服务器time.nist.gov作为UTC时间源。

## Slide 25: 13.2.6 配置文件实例
1）服务器
（1）fedora
编辑配置文件/etc/ntp.conf，在行
#restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
下添加如下一行内容（事实上是参照上一行修改而得到的）：
restrict 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
意为允许192.168.137.0/24内的主机访问NTP服务器，但有nomodify和notrap限制。

## Slide 26: 13.2.6 配置文件实例
在新添加行之下，第一个“pool …”开头的行之前，添加服务器设置项如下：
server time.nist.gov iburst
之后，可以注释掉其他的server或pool所在的行，也可保留。配置文件的其他地方保持不变。

## Slide 27: 13.2.6 配置文件实例
……
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
# Hosts on local network are less restricted.
#restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
restrict 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
server time.nist.gov iburst
pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst
……

## Slide 28: 13.2.6 配置文件实例
（2）Ubuntu
对于Ubuntu系统，处理方法与fedora基本相同。编辑配置文件/etc/ntp.conf，在行
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
下添加如下一行内容：
restrict 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
意为允许192.168.137.0/24内的主机访问NTP服务器，但有nomodify和notrap限制。

## Slide 29: 13.2.6 配置文件实例
在第一个“pool …”开头的行之前，添加服务器设置项如下：
server time.nist.gov iburst
之后，可以注释掉其他的server或pool所在的行，也可以不注释掉。

## Slide 30: 配置完成后，重启NTP服务器
配置完成后，使用以下命令重启NTP服务器：
# systemctl restart ntpd #fedora
# systemctl restart ntp #Ubuntu

## Slide 31: 13.2.6 配置文件实例
2）客户端
对NTP客户端的配置，所要做的工作要少得多，只需要添加一个server配置项就可以了。还有，因为是要求网内时间同步，在客户端的配置文件中应该注释掉其它的server和pool配置行。因为NTP服务器IP为192.168.137.10，故需要按服务器的配置方法添加如下的配置行：
server 192.168.137.10 iburst
配置完成后，重启NTP服务器。

## Slide 32: 13.2.7 配置测试
1）检查ntp服务端口的使用情况
ntp服务所使用的端口号为123（可能过命令grep '^ntp' /etc/services来查询），使用netstat命令可以查询该端口是否处于监听状态，命令如下：
netstat -unl | grep 123 #查看123端口（输出略）

## Slide 33: 13.2.7 配置测试
2）ntpstat
ntpstat用于检查系统与服务器的时间同步状态。NTP服务器配置完成并重启后，并不会马上就进行时间同步，可用ntpstat来检查是否已经同步。如果已经同步，还可报告时间精度。

## Slide 34: 13.2.7 配置测试
# ntpstat #未同步时
unsynchronised
polling server every 8 s
# ntpstat #同步后
synchronised to NTP server (192.168.137.10) at stratum 3
time correct to within 128 ms
polling server every 64 s
# ntpstat #服务器未运行时
Unable to talk to NTP daemon. Is it running?

## Slide 35: 13.2.7 配置测试
3）使用ntpq监控NTP时间服务器
ntpq可用于监视NTP守护进程ntpd工作并确定性其能，它可应用于命令行模式或交互模式。ntpq的用法为：
ntpq [-46dinp] [-c command] [host] […]
选项-4/-6用于IPv4/IPv6 主机或地址模式。-i：交互模式；-d：debug模式；-n：输出中的主机为IP形式；-c command：执行ntpq子命令；-p：输出已知的peer列表以及其状态的摘要，等同于-c peers。
当无参数和选项执行ntpq时进入交互模式，在此模式下可以通过help获得帮助。

## Slide 36: 13.2.7 配置测试
（1）ntpq -p 或ntpq -c peers
ntpq -p或ntpq -c peers用于查询网络中的NTP服务器，同时显示客户端和每个服务器的关系。
# ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=======================================================
time-e-wwv.nist .NIST. 1 u 1 64 1 268.377 -18.638 4.698 (服务端)
192.168.137.10 132.163.96.2 2 u 84m 1024 0 0.460 -14.832 0.000 (客户端)

## Slide 37: 13.2.7 配置测试
remote：响应这个请求的NTP服务器的名称；refid：NTP服务器id；st：正在响应请求的NTP服务器的级别；t：为类型：u-单播，b-广播，l-本地；when：上一次成功请求之后到现在的秒数；poll：当前请求的时钟间隔的秒数；reach：八进制数，表示最近8次时钟同步包接收情况（每接收一个包左移一位，非0表示成功，0表示失败）；delay：客户端从发出请求到接收到回复所经过的时间（毫秒）；offset：NTP客户端本地时间与NTP服务器时间的差异（毫秒），也就是客户端需要调整的时间差异；jitter：系统时间与BIOS时间的差。

## Slide 38: 13.2.7 配置测试
这是注释掉其他服务器，只保留了一个time.nist.gov的情况，故输出中只有所配置的服务器一行。若有多个时间服务器，则每个都会有一行输出，输出的行首会有一些标志：“*”-正在使用的NTP服务器；“+”-可上线，且可作为候选；“空格/X/./-”：因为某种原因被丢弃。

## Slide 39: 13.2.7 配置测试
（2）ntpq -c assoc
ntpq -c assoc用于获取并显示所关联服务器的标识和状态列表。输出时，按照配置文件/etc/ntp.conf中的时间服务器先后顺序依次显示各服务器的状态。

## Slide 40: 13.2.7 配置测试
# ntpq -c assoc
ind assid status conf reach auth condition last_event cnt
============================================
1 9705 961a yes yes none sys.peer sys_peer 1
2 9706 932a yes yes none outlyer sys_peer 2
3 9707 941a yes yes none candidate sys_peer 1
4 9708 8011 yes no none reject mobilize 1
5 9709 942a yes yes none candidate sys_peer 2

## Slide 41: 13.2.7 配置测试
各字段的意义如下所述。
ind：索引号；assid：由服务器返回的关联标识；status：状态字；conf：是否配置；reach：是否可达；auth：认证情况，可取值有ok、yes、bad和none；condition：reject/falsetick/excess/outlyer对应ntpq -p输出中的“空格/X/./-”，candidate/backup/sys.peer对应“+/#/*”；last_event，最后事件；cnt，事件发生次数。
在last_event中，可能的事件有：mobilize（启动关联）/demobilize（解除关联）、reachable（可达）/unreachable（不可达）、restart（重启）、no_reply（无应答）、access_denied（拒绝访问）、sys_peer（变为正在使用的NTP服务器）、clock_event（时钟事件）、bad_auth（认证未通过）等。

## Slide 42: 13.3 通过chrony配置NTP
chrony是一个开源的自由软件，用于保持系统时钟与NTP服务器的同步。它由chronyd和chronyc两个程序组成。chronyd是后台守护进程，用于调整内核中运行的系统时钟和时钟服务器同步。chronyc提供了一个用户界面，用于监控chronyd性能并进行多样化的参数配置,它可以工作在chronyd实例控制的计算机上，也可以工作在远程计算机上。
chrony比ntp在很多方面有优势，这也是CentOS和rhel已经取消对ntp支持的原因。

## Slide 43: 13.3 通过chrony配置NTP
13.3.1 软件包的安装
13.3.2 服务管理
13.3.3 配置文件chrony.conf及默认配置
13.3.4 配置实例
13.3.5 配置测试
13.3.6 其他说明

## Slide 44: 13.3.1 chrony软件包的安装
与chrony服务器相关的软件包只有chrony一个，在红帽系统和Ubuntu下也是相同的，安装命令如下。
# yum install -y chrony #红帽
# apt install -y chrony #Ubuntu

## Slide 45: 13.3.2 服务管理
chrony服务器的服务名在红帽和Ubuntu下分别为chronyd和chrony，可以使用服务管理工具管理它。
1．红帽系统
# systemctl status chronyd #状态检查
# systemctl enable/disable chronyd #启用/禁用
# systemctl start/stop/restart chronyd #启动/停止/重启服务
2．Ubuntu系统
# systemctl status chrony #状态检查
# systemctl enable/disable chrony #启用/禁用
# systemctl start/stop/restart chrony #启动/停止/重启服务

## Slide 46: 13.3.3 配置文件chrony.conf及默认配置
chrony服务使用的配置文件为chrony.conf，在红帽和Ubuntu下的位置分别为/etc/和/etc/chrony/，配置内容及格式和ntp.conf相似。可使用
#sed -e '/^[[:blank:]]*#.*$/d;/^[[:blank:]]*$/d' chrony.conf #注意文件位置
得到其默认配置内容（见下表）。

## Slide 47
红帽 | Ubuntu
pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst driftfile /var/lib/chrony/drift makestep 1.0 3 rtcsync keyfile /etc/chrony.keys leapsectz right/UTC logdir /var/log/chrony | pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4 pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1 pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1 pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2 keyfile /etc/chrony/chrony.keys driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift logdir /var/log/chrony maxupdateskew 100.0 rtcsync makestep 1 3

## Slide 48: 13.3.3 配置文件chrony.conf及默认配置
server/pool address | 同ntp
driftfile file | 同ntp
allow address | 允许客户端通过address访问。address可以为主机名、IP或网段（下同）
cmdallow/cmddeny address | 允许/拒绝通过address使用chronyc对chronyd进行控制。也可以是cmddeny all，cmdallow all
rtcfile file | 指定时钟精度跟踪参数存放文件
rtcsync | 周期性地（Linux每11min）将系统时间复制到硬件时间，不能与rtcfile同时使用
local | 本地时间源模式。允许chronyd服务器作为时间源。用于孤立网络中的主计算机。可用选项有stratum L、distance D和orphan，如local stratum 10 orphan
logdir dir | 指定日志目录，如logdir /var/log/chrony
keyfile file | 指定密码文件为file
makestep threshold limit | 通常，chronyd将根据需求通过减慢或加速时钟，使得系统逐步纠正所有时间偏差。makestep强制chronyd在调整期大于某个阈值（threshold）时步进调整系统时钟，但只有在chronyd启动后未超过指定限制（limit）时才生效（可使用负值来禁用时限）

## Slide 49: 13.3.4 配置实例
任务:在局域网192.168.137.0内使用chrony配置NTP服务器，实现网内系统的时间同步。
设服务器的地址为192.168.137.10，使用外部服务器time.nist.gov作为UTC时间源。

## Slide 50: 13.3.4 配置实例
1）服务器
（1）红帽系统（以Fedora 31为例）
编辑配置文件/etc/chrony.conf，在行
  #allow 192.168.0.0/16
下，添加如下一行内容（事实上是参照上一行修改而到）：
  allow 192.168.137/24
意为允许192.168.137/24内的主机访问本服务器。
在行pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst上，添加服务器配置项如下：
  server time.nist.gov iburst
之后，可以注释掉其他的server或pool开始的行，也可以不注释掉。配置文件的其他地方保持不变。

## Slide 51: 13.3.4 配置实例
经修改后的配置文件/etc/ntp.conf的局部内容如下所示：
… …
server time.nist.gov iburst
pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst
… …
#Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168/16
allow 192.168.137/24
… …

## Slide 52: 13.3.4 配置实例
（2）Ubuntu系统
对于Ubuntu系统，处理方法与红帽系列相同。所不同的是，要把
  server time.nist.gov iburst
添加到第一个pool开头的行之前。可注释掉pool开头的行，也可不注释。在最后一个pool开头的行之后，添加
  allow 192.168.137/24
其他内容保持不变。

## Slide 53: 13.3.4 配置实例
2）客户端
对客户端的配置，只需要添加一个server配置项，并注释掉其他的server或pool项即可。因为NTP服务器IP为192.168.137.10，故需要按服务器的配置方法添加如下的配置行：
server 192.168.137.10 iburst

## Slide 54: 配置完成后，重启服务
配置完成后，重启chrony服务器：
# systemctl restart chronyd #红帽
# systemctl restart chrony #Ubuntu

## Slide 55: 13.3.5 配置测试
检查chrony实现的NTP服务器，可以使用客户端程序chronyc。这里只出于对chrony服务器测试的目的，简单介绍chronyc的应用，关于chronyc对chronyd服务管理等由读者自行探索。chronyc的用法为：
chronyc [option] ... [command] ...
当不使用任何选项和参数运行chronyc时，将进入交互界面。在交互界面下可通过help命令得到帮助。

## Slide 56: 13.3.5 配置测试
1．显示有关系统时钟性能的参数
# chronyc tracking
Reference ID : 216.229.0.179 (nist1-lnk.binary.net) #引用时间源ID
Stratum : 2 #层数为2
Ref time (UTC) : Sat Jun 10 08:32:24 2017 #UTC时间
System time : 0.000039017 seconds slow of NTP time #系统时间与NTP时间差
Last offset : -0.000041500 seconds #最后校正时的时差
RMS offset : 0.000579462 seconds #长期偏移的平均值
Frequency : 8.058 ppm fast #如果不纠正的时钟错误率
Residual freq : -0.007 ppm #当前选择参考源的剩余率
Skew : 1.028 ppm #频率偏离值
Root delay : 0.219461 seconds #最终同步的第1层延迟总和
Root dispersion : 0.000668 seconds #最终同步的第1层累积偏差
Update interval : 519.3 seconds #最后两次时钟更新间隔
Leap status : Normal #跳跃状态：Normal/Insert second/Delete second/Not synchronized

## Slide 57: 13.3.5 配置测试
2．检查NTP时间源服务器状态
# chronyc sourcestats #输出为注释掉其他server或pool的情况
#服务器端输出为（命令为chronyc sourcestats）
210 Number of sources = 1
Name/IP Address NP NR Span Frequency Freq Skew Offset Std Dev
=======================================================
time-b-b.nist.gov 3 3 4 -162.143 424214 -681us 1377us
客户端输出为（命令为chronyc -n sourcestats）
210 Number of sources = 1
Name/IP Address NP NR Span Frequency Freq Skew Offset Std Dev
=======================================================
192.168.137.10 6 4 323 +73.754 168.539 +2589us 4811us

## Slide 58: 13.3.5 配置测试
3．检查时间源
# chronyc sources #输出为注释掉其他server或pool的情况
#服务器端输出为（命令为chronyc sources）
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===================================================
^* time-b-b.nist.gov 1 6 77 60 +63us[ -404us] +/- 109ms
客户端输出为（命令为chronyc -n sources）
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
==================================================
^* 192.168.137.10 2 6 377 37 -3607us[ -974us] +/- 108ms

## Slide 59: 13.3.5 配置测试
4．手工调整系统时间
#chronyc
chrony> password commandkey-password
200 OK
chrony> makestep
chrony>quit

## Slide 60: 13.3.6 其他说明
ntpdate仍然可以与chrony配置的NTP服务器同步时间；ntp服务可以与chrony服务器兼容，即在同一网络内，既可以ntp作为服务器，也可以chrony作为客户端，反之亦然。

## Slide 61: 13.4 无NTP服务的NTP客户端
在配置有NTP服务的系统中，可以从网络时间服务器自动同步系统时间。软件包ntpdate，其中包含有同名命令ntpdate，使用它可在不安装和配置NTP服务器的系统中实现从NTP服务器同步系统时间。
ntpdate用于时间同步的简单用法为：
  ntpdate NTP_server
比如，从time.nist.gov和192.168.137.10同步时间的命令分别如下：
  # ntpdate time.nist.gov #从time.nist.gov同步系统时间
  # ntpdate 192.168.137.10 #192.168.137.10同步系统时间
需要提醒的是，当刚开始使用时可能会出现“… no server suitable for synchronization found”的提示。

## Slide 62: 13.4 无NTP服务的NTP客户端
经过同步之后，可以使用date命令来查询时间，但这个系统时间，并不是硬件时间，在下次启动时，可能会恢复为硬件时间。
若要更改系统硬件时间，可以使用hwclock -w命令，将系统时间同步到硬件时钟，方法是：
# hwclock -w #将系统时间同步到硬件时钟

## Slide 63: 13.4 无NTP服务的NTP客户端
如果要在不安装和配置NTP服务的情况下保持系统和硬件时钟的正确性，可使用cron机制周期性地校准时间。
比如，若让系统在每天的5:30从NTP服务器192.168.137.10进行时间校准，并同时更新硬件时间，可以root用户身份运行crontab -e命令，向crontab文件增加如下一行内容：
30 5 * * * /usr/sbin/ntpdate 192.168.137.10 &&/sbin/hwclock -w
或直接在/etc/crontab中添加一行如下内容：
30 5 * * * root /usr/sbin/ntpdate 192.168.137.10 && /sbin/hwclock -w

## Slide 64: 习题 13
1．简述什么是NTP。如何使用NTP协议同步网络时间？
2．有几种办法或工具可以实现系统的时间管理，试说明如何使用这些工具管理系统时间。
3．简述ntp与chrony在同一网络内能否协同工作。

## Slide 65: 实验 13
（1）在自己的局域网内，配置ntp服务器或客户端，实现网内系统的时间同步。
（2）在自己的局域网内，配置chrony服务器或客户端，实现网内系统的时间同步。